## Slide 1
OPERAÇÃO EM CONTESTES E DX
DICAS PRÁTICAS OPERACIONAIS
PY5EG – VII ENCONTRO GADX / FENARCOM JULHO/07

## Slide 2
OPERAÇÃO DX
Dx Clusters – No mundo informatizado de hoje, os clusters se constituem no mais poderoso
instrumento para a eficiente prática da caça aos DX. Praticamente todos os Softwares para
Logs dispõe de uma grande quantidade de alternativas.
Pré – condições e pressupostos
Manter-se informado sobre as operações de Dx programadas.
Neste sentido os boletins de Dx , os sites especializados na WEB e as informações nas próprias
bandas são as fontes de informação mais eficientemente utilizadas.
Estudo e conhecimento mínimo dos vários aspectos relacionados com a “Propagação”. É
recomendável dispor ou compartilhar com outros colegas de um software para análise de
propagação – Vários deles são de uso gratuito – W6EL, VOACAP, WINCAP etc.
Otimizar a sua estação, por mais simples que seja, ou compartilhar de estações de outros
companheiros ou clubes de DX.
Procurar saber e estudar os vários direcionamentos de antenas (long e short path) para as
várias áreas de Dx em todo o mundo. A internet disponibiliza inúmeros softwares “free” para
o cálculo do direcionamento para qualquer DX desde a sua localidade. Os softwares para
logs hoje disponíveis (muitos deles free) já dispõe da indicação automática em graus.
Conhecer as regras principalmente do DXCC e adicionalmente outros certificados em que o
operador esteja interessado.

## Slide 4
OPERAÇAO DX
Estabelecimento de uma meta a ser alcançada em um determinado tempo. Ex X países em 2007
Pré – condições e pressupostos
Apreender sempre, através a escuta a operadores tradicionais de DX.
Manter arquivo atualizado de seus scores, paises trabalhados, modo, banda etc..
A premissa que a prática esta nos ensinando todos os dias demonstra que a eficiência é depen
dencia direta dos seguintes fatores na seguinte ordem de importância
- Informação qualificada.
- Escuta qualificada
- Qualidade operacional
- Persistência com paciência e dedicação
- Qualidade da estação.

## Slide 5
OPERAÇÃO DX
Primeiramente supomos que o interessado tenha cumprido inicialmente com as pré-condições
elencadas no item anterior
Dicas de como trabalhar o DX
Dispor das chamadas as informações qualificadas
- Captura da informação em Clusters ou boletins, qual a estação, freqüências de operação, horários e tempo da Dx pedition, se for o caso, manager, melhores horários
de propagação para aquela localidade em cada banda, quais os modos e bandas que
necessitamos aquela figurinha. A faixa de “Gray Zone”é fundamental para qualquer
operação com qualidade nas bandas de 40, 80 e principalmente 160 metros.
- A marcação de schedule também é uma das práticas mais eficientes, principalmente
para estações de Dx mais comuns.
Localizar a estação e orientar a antena na melhor posição, (long ou short path), e antes de
qualquer chamada tirar o restante das informações sobre o forma de operação “ESCUTANDO”
Ter claro antes de qualquer chamada:
- Operação split ou simplex e principalmente se simplex, qual o espectro de freqüência
de escuta.
- Sintonizar o equipamento em outra freqüência, que não aquelas ocupadas pela estação
de Dx.
- Verificar se o Dx esta atendendo por número ou região.

## Slide 6
OPERAÇÃO DX
Quando a operação é simplex (normalmente quando o DX não é tão raro e baixo pileup), a eficiência realmente é bastante dependente da qualidade da sua estação, no entanto pode-se otimizar esta eficiência com a observância das seguintes práticas:
Dicas de como trabalhar o DX - Simplex
- Novamente o “Escutar”é fundamental
- Identificar se a estação esta chegando por long ou short path
- Sempre existe na operação de qualquer figurinha o que chamamos de” espaços mortos” Por vezes no término de um QSO, ou no final do cambio da estação trabalhada pela figurinha, ou quando o pile up diminui. É uma questão de observação e devemos chamar exatamente nestes espaços mortos.
- Logicamente será sempre mais fácil trabalhar a figurinha quando ela estiver com a antena orientada para a sua região e com a propagação mais adequada para a nossa região.
- É perda de tempo chamar uma figurinha, por exemplo, quando ela esta com antena orientada para outra área, propagação adequada para aquela respectiva área e com grande pileup.
- Sempre é mais eficiente e mais fácil trabalhar a figurinha almejada mais no final da operação com a coincidência do melhor horário de propagação para nossa área.
Nota-se portanto que a “informação qualificada” “Escuta”, “perseverança c/ paciência” e “qualidade operacional”são mais importantes que a qualidade da estação.

## Slide 7
OPERAÇÃO DX
- Em sua chamada declinar o seu indicativo completo e foneticamente.
- Quando trabalhar o DX o QSO deverá ser o mais curto possível
- Se o DX retornou dizendo corretamente o seu indicativo foneticamente, você deve simplesmente confirmar o recebimento da reportagem da estação DX e dar a sua reportagem.
- Considere que o DX, naquele momento não esta interessado em saber seu nome ou localização, ou qualquer outra informação de sua estação.
- Por cortesia a seus colegas da mesma área (caso a sua estação seja mais qualificada), quando o pile up não for muito intenso avisar o DX que outras estações do seu país ou sua área geográfica estão na freqüência.
- Também por cortesia ao DX e aos caçadores de figurinhas, sempre que possível spotar o DX indicando freqüências, modo e outra informação importante sobre a operação.
- Lamentavelmente por ocasião das DxPeditions mais raras a freqüência passa a ser invadida pelos supostos Xerifes, que se ocupam de comandar o processo, e não poucas vêzes, monopolizar a freqüência por longo tempo ao avisar uma determinada estação que a operação esta seguindo uma determinada prática, por exemplo , chamada por número, ou por área.
Dicas de como trabalhar o DX - Simplex

## Slide 8
OPERAÇÃO DX
- Caso seja realmente necessária alguma intervenção, seja breve e objetivo e somente se a sua estação for qualificada para realmente ser escutada.
Dicas de como trabalhar o DX - Simplex

## Slide 9
OPERAÇÃO DX
Nas operações split, as quais acontecem invariavelmente nas Dx Peditions ou em operações de entidades raras, a necessidade de atenção ao cumprimento de todos os requisitos anteriores é mais necessária, pois neste caso na eficiência reside o X da questão e o trabalhar ou não a desejada figurinha. Estas são as dicas adicionais mais comuns:
Dicas de como trabalhar o DX - Split
- Cada operador de expedição experiente segue uma prática que a ele lhe parece a mais adequada de gerenciar um pileup.
- Uns preferem alargar o espectro de freqüência de recepção pedindo chamarem de 5 a 30 KHz acima, e outros preferem adensar o público em apenas 5 Khz.
- Alguns preferem chamar por áreas ou por números.
- Ao escutar atentamente o DX em poucos minutos identificamos estas práticas mais comuns.
- Obedecer rigidamente as orientações da estação de Dx é condição sine-quo non do processo.

## Slide 10
Agora vamos a algumas dicas mais específicas:
OPERAÇÃO DX
Dicas de como trabalhar o DX - Split
      - Alguns operadores mantém uma mesma prática de recepção no espectro de freqüência split nas várias expedições em que participa, e “escutando com atenção” você poderá “adivinhar” qual a melhor freqüência para chama-lo. Por ex. G3SXW quando pede split de 5 a 15Khz acima ele começará escutando em 5 Khz acima e vai trabalhando em seqüência subindo de freqüência e depois ao chegar nos 15 Khz acima, faz o caminho de volta descendo de freqüência. Recomenda-se escutar a estação que ele esta atendendo e chama-lo naquela freqüência no “espaço morto”. Caso não tenha sucesso, pelo fato do DX estar trabalhando uma outra área, chama-lo +- 1 Khz acima. Uma grande parte dos operadores tradicionais de expedições seguem a mesma prática.
      - Outros operadores fazem o mesmo trajeto, porem em espaços maiores, por ex de 3Khz. Neste caso no termino do QSO, você chama aproximadamente os 3 Khz acima ou abaixo, dependendo da trajetória do procedimento.
      - Outros preferem as freqüências aleatórias e nesse caso, você tem que achar a estação correspondente e chamar imediatamente após o QSO terminado no espaço morto.
      - Em Curitiba nos fazíamos internamente um treinamento interessante organizando uma competição entre +- 5 operadores para trabalhar na mesma estação uma determinada figurinha . O ganhador seria aquele que tivesse o maior número de pontos calculados por uma fórmula de eficiência com base no número de chamadas e tempo para o trabalho da figurinha.

## Slide 11
Alguns exemplos gravados de DX trabalhados:
Pile up lento 15 metros:
Pile up lento 20 metros:
Pile up 40 metros:
OPERAÇÃO DX
Dicas de como trabalhar o DX

## Slide 12
As técnicas de operação em contestes variam em alguns aspectos, em relação ao tipo de operação e categoria escolhida em determinada competição. A vasta maioria dos contestes internacionais mais importantes permitem e incentivam as seguintes principais categorias:
- SOB – Single op single band LP, QRP, HP
- SOAB – Single op all band LP, QRP, HP , assisted or non assisted
- M/2 - Multi Two
- M/S - Multi Single
- MM - Multi Multi.
- SO2R ?
Há que se considerar que alguns contestes, incluem categorias especiais , com Rookie, TBW
Estes contestes principais normalmente usam um determinado final de semana para cada uma das diferentes modalidades, SSB, CW, RTTY , e alguns poucos incluem em um mesmo final de semana a modalidade de CW e SSB, e MIXTA.
OPERAÇÃO EM CONTESTES

## Slide 13
Conhecimento mais profundo possível, das regras da competição
Informação qualificada dos antecedentes:
- Resultados anteriores globais
- Resultados mais detalhados das modalidades e competidores das alternativas em que você poderia ter interesse em competir.
- Seus resultados próprios anteriores, pois a melhor competição é consigo mesmo.
- Previsão da propagação
- Verificar nos sites especializados quem serão os principais competidores nas alternativas de categoria que eventualmente você tenha interesse em competir.
- Ter um bom e racional juízo da competitividade (qualidade) de sua estação para poder definir a categoria, modo e estratégia mais adequada de operação
Seleção da modalidade e categoria a ser operada.
Preparação da estação, antenas, computadores e periféricos com a máxima antecedência em relação ao conteste.
Preparação do melhor posicionamento lógico e confortável operacional da estação da para a categoria escolhida.
Um bom programa de alimentação e repouso nos dois dias antecedentes ao conteste é altamente recomendável.
OPERAÇÃO EM CONTESTES
Pré-requisitos e pressupostos

## Slide 14
Nestas definições, certos detalhes não importantes para uma operação esporádica, passam a ser extremamente importantes para uma operação de 24, 36 ou 48 horas.
- acesso mais fácil possível a todos os equipamentos e acessórios, tais como, rotores, caixas de comutação de antenas, lineares
- Cadeira mais confortável possível – Lembre-se que você vai passar mais de 30 horas naquela posição.
- Normalmente a temperatura do shack é consideravelmente elevada, por força da dissipação de calor dos equipamentos, e na ausência de ar condicionado, um ventilador e boa ventilação natural é extremamente importante.
- A iluminação, quando não natural, é importante que não seja prejudicial a visão, principalmente para aqueles operadores de mais idade, usuários de óculos.
Um bom planejamento da operação, principalmente se o objetivo é de disputa dos primeiros lugares, é altamente recomendável, com ênfase aos seguintes pontos:
- Com base nas informações qualificadas estabelecer as horas de operação.
- O mesmo com relação as prioridades de direcionamento de antenas.
- Em operações Multi-operadores programa de operações por operador com indicação de bandas e cronograma de operação.
- Targets de número de QSOs e multiplicadores por hora do conteste
OPERAÇÃO EM CONTESTES
Pré-requisitos e pressupostos

## Slide 15
As estratégias operacionais são muito dependentes das suas condições em que você esta perando:
- Localidade
- Qualidade de operação
- Modo de operação
- Bandas
- Single ou Multi operação.
- Uso do cluster ou não
Condução do seu pile up :
- Variação da velocidade de acordo com a quantidade de tráfego.
- Evitar QRZ, ou What is your call.
- Mesmo pegando parte do indicativo, voltar para a estação dando a reportagem e número e solicitando a confirmação do indicativo.
- Não logar nenhum QSO com dúvidas.
- Manutenção da freqüência – técnicas.
- Retorno final sem utilização de código fonético.
- Operação split.
- Sempre dar oportunidade a áreas e multiplicadores mais difíceis.
OPERAÇÃO EM CONTESTES
Pré-requisitos e pressupostos

## Slide 16
Caça a multiplicadores
- Convite para mudança de banda ou modo.
- Schedules
- Controle de multiplicadores.
- SO2R.
OPERAÇÃO EM CONTESTES
Pré-requisitos e pressupostos

## Slide 17
FIM