## Slide 1: Propagação Transequatorial
Flávio Archangelo PY2ZX
Jul 2008

## Slide 2: Introdução
Propagação Ionosférica;
Afeta o HF (21/28 MHz);
Atinge o VHF e UHF (432 MHz);
3.000 ~ 8.000 km (recordes);
Caribe, N. América do Sul;
+ 50 IOTAs, + 40 “países”;
IOTA, VUCC, DXCC;
Baixa do ciclo solar;
Potências modestas;
Polarização.

## Slide 3: Áreas abrangidas
Equador Geomagnético;
Simetria aproximada;
Sentido Norte-Sul;
Áreas determinadas do globo;
Quanto maior a QRG, menor a área, menor o tempo de abertura, maior o fading e maior o spreading

## Slide 4: Áreas Abrangidas

## Slide 5: Ionosfera: Região Equatorial
Anomalia Equatorial > Alta MUF > FF > Sunset > Altitude F > camada “fracionada” >
> diferentes densidades > meio não uniforme (irregularidades) e dinâmico >
> cintilações > fading > Doppler > reflexão entre as áreas > alinhamento FAI
Sem “reflexão” solo >
> D ausente > Eventual Es >
> menor ATT > sinais fortes

## Slide 6: Ionosfera: Região Equatorial
Bolhas Ionosféricas, Cachoeira Pta.

## Slide 7: Características Gerais
Sinal muito forte;
Distorções no áudio;
Fading muito rápido;
Doppler (aprox. 300 Hz);
Ecos, delays;
Spreading;
Ruídos (Rodhesia-Cyprus S1);
Áreas variam na mesma abertura;
Fuzzy but not weak! Aurora;
Rivaliza com outras propagações
(Tropo, Es, D; transição F > TE);
146,640 MHz: J73CPL > Itap 2006
144,200 MHz: FM5CS > Itap 2006

## Slide 8: Características Gerais
Equinócio bom, Solstício ruim;
Set: out/nov;
Melhor com alto SFI (quiet);
Período noturno;
2 a 3 horas após sunset.
aTEP, FF, TE-F type
Final tarde-início noite;
Baixo VHF, 70/90 MHz;
Menor distorção;
5000~6000 km (VK)
eTEP, TEP-FAI, TE pura
2000~2300 LT aprox.;
Alto VHF, baixo UHF;
Muito fading, doppler;
3000~8000 km (VK)
CBC 0030 LT 25 jan 05

## Slide 9: Estações
Baixa potência: possível mas QRO melhor:
YV5ZZ x LU3AAT (10 W não, 100 W sim) 144 MHz
Menor potência = menor tempo de trabalho
Omnidirecional: possível mas direcional melhor;
Resultado relativo do alto ganho:
ZE5JJ, 6m dish ~ ZE2JV, Yagi 8 ele hor > Atenas 432
QTH distante > menor ângulo ZS6DN, ZS3B, I4EAT
Elevação: depende QTH. Não conclusivo.
SV1AB – ZE2JV = 20 graus Yagi 9 ele.
LU3AAT – YV6ASU/YV5ZZ/KV4FZ = 8/12 graus El.
YV5ZZ = 10 graus
Declinação: Depende QTH. Não conclusivo.
5B4WR = 15 graus para Oeste do short path

## Slide 10: História
1936 – Primeiros indícios, América;
1947 – VQ2PL (Zambia) x MD6KW (Suez); XE1KE x LU6DO, W7ACS/KH6 x VK5KL; 50 MHz, MIL;
50s – Desenv. 50 MHz (YV, TI, HK, PY, CE, JA, EUA);
1959 – IGY/Propag Research ARRL (ZE2JV, ZC4WR, 5B4WR), ciclo 19, 28/50 MHz;
1976 – YV5ZZ x LU7DJZ, ZL1VHF x K6QJS/KH6; 144 MHz;
1977 – YV5ZZ x LU1DAU, LU7DJZ, LU3AAT, LU3EMH, 144 MHz;
1978, fev – YV5ZZ x LU3AAT 432 MHz;
1978, abril –ZE2JV x 5B4AZ, 5B4WR, SV1AB, SV1DH, 144 MHz;
1978 – Research 2, ciclo 21, ZS6PW, SV1DH, ZS6DN, 5B4AZ, 5B4HY, SV1AB;
1979 – ZE2JV x Atenas 432 MHz;
1980, dez – SV1DH 2500 horas de monitoramento TEP;
1982 – PY3BZM x J73PD, FM7CS, 144 MHz PY.

## Slide 11: Oportunidades e desafios
Backscatter;
Novos países, grids, ilhas, expedições;
220 MHz, 432 MHz, 1200 MHz (?);
Testes com antenas, FSK, etc;
Radioescuta DXista em TV, FM-BC;
Limites geográficos variáveis com tempo.
RFO Martinica nov/2004 > IC
VOB Barbados 2005 > SCarlos

## Slide 12: TEP em São Paulo 144 MHz
Ceticismo;
Precedente DXCB, op anteriores;
Localização geográfica favorável.
146,910 MHz RPT: 2004
146,450 MHz Direto: 2004
146,910 MHz: 2005
50,110 MHz: 2005
100,7 MHz: 2005

## Slide 13: TEP na imprensa

## Slide 14: Visita ao INPE
Portal Clima Espacial
http://www.inpe.br/climaespacial

## Slide 15: Sugestões finais
Quando escutar Caribe em 28/50 MHz, tente em 144 MHz, chame para QSY;
QRGs CQ DX SSB/CW:
144,200 MHz 144,300 MHz 432,100 MHz
Use antenas direcionais;
Faixas como de TV-VHF e FM-BC balizas;
Fique atento ao DX Cluster;
Comunique-se com outros DXistas, skeds.

## Slide 16: Fontes
Fontes
Ilha Comprida – SP – Japy DX
Cracknell, R. G. Transequatorial Propagation of VHF Signals. QST December 1959.
____________. Anderson, Fred. Fimerelis, Costas. The Euro-Asia to Africa VHF
Transequatorial Circuito During Solar Cycle 21. Part 1, QST Nov 1981. Part 2, QST Dec 1981.
Poole, Ian. Radio Propagation. Principles & Practice. RSGB, 2007.
Reisert, Joseph. Pfeffer, Gene. A Newly Discovered Mode of VHF Propagation. QST October 1978.
Sprengel, Peter : http://www.radioamador.com
Tilton, Ed. TE Propagation – VHF Discovery Extraordinary. QST April 1963.
Whiting, R. How Does TE Work?QST April 1963.