## Slide 1: Ruídos e Interferência
Luciano Scandelari
PY5KD

## Slide 2: Bandido ou Mocinho?
Você está interferindo
Você está sofrendo interferência
Afinal, quem é o culpado?

## Slide 3: 4 Tipos de Interferência
Ruído de Linha
  Gerado por uma fonte eletromagnética
  Efeito Corona, Ruído de Linha e Centelhamento
Overload (Sobrecarga)
  Gerado pela fundamental do sinal
Emissões Espúrias
  Harmônicas de um sinal ou sinais indesejados
Geradas pela Arquitetura e Projeto do Rádio

## Slide 4: Ruído de Linha – Efeito Corona
Causado pela ionização do ar em linhas de Média (13kV) e Alta Tensão
Produz uma luz violeta ou azul claro que é visível a noite
Interfere até 30MHz (Tempo Seco) e até em VHF com tempo úmido
Proporcional a umidade e pressão atmosférica

## Slide 5: Efeito Corona - Causas
Emendas bimetálicas
Amarração da linha nos isoladores
Conexões em derivações.
Arames pendurados na linha
Elementos pontiagudos
Lixo na linha
Fonte: PY5EG

## Slide 6: Ruído de Linha – Fuga a Terra
  Para-raios.
  Chaves Fusíveis
  Isoladores de disco e de pino
  Cruzetas de madeira (c/ baixo isolamento).
  Galhos de arvore fazendo semi conexão a terra.
  Ninhos de pássaros "João de Barro" próximo ao isolador de pino na cruzeta
        Fonte: PY5EG

## Slide 7: Centelhamento (Spark)
Spark ocorre quando há o rompimento momentâneo de um dielétrico (isolador)
Gera impulsos de corrente de curta duração
As harmônicas destes impulsos chegam a faixa de UHF
A maior causa de ruído em linhas de transmissão é gerada por centelhamento e não por efeito Corona
Podem gerar um sinal audível e detectável com detector ultrasônico

## Slide 8: Centelhamento Entre Condutores e Porcelana Isoladora
  Causado em geral por más CONEXÕES (soltas ou oxidadas) entre metais, e não pelos isoladores propriamente
  Causadas por isoladores trincados ou sujos (maresia acumulada)

## Slide 9: Centelhamento Entre Dois Condutores - Causas
Conexões Frouxas
Oxidação
Emendas entre dois metais diferentes (efeito de retificação)
Fios metálicos (lixo) jogados na linha
Motores (Escovas)

## Slide 10: Dispositivos Diversos
Dimmers
Termostatos
Fontes chaveadas
Lâmpadas Fluorescentes (reatores)
Motores
Monitores (CRT e LCD)

## Slide 11: Overload
A presença de um sinal de alta intensidade, mesmo fora de banda, pode gerar ruídos NO RECEPTOR
Pode aparecer como um ruído branco de alta intensidade em todas as faixas

## Slide 12: Overload - Origem
Transmissores de FM e TV próximos
ERB (Estações rádio Base)
Radar (em aeroportos)
Outras estações amadoras próximas (em Banda baixa e/ou multiop)

## Slide 13: Overload - Causas
Retificação do sinal ou saturação nos circuitos ativos de entrada (LNA, PREAMP)
Saturação dos núcleos dos indutores dos filtros de entrada
Diodo Centelhador a Gás da entrada do RX
Conectores oxidados
Nível excessivo na entrada do conversor AD do DSP do rádio (rádios com FI em DSP)

## Slide 14: Overload - Prevenção
Utilizar atenuador (nem sempre possível) ou desligar o preamp
Antenas direcionais (em posição diferente da fonte)
Filtros passa-baixas (FM e TV)
Filtros passa-banda (MultiOp)
Escolha do rádio

## Slide 15: Emissões Espúrias
Dispositivos Diversos
  Dimmers
  Termostatos
  Fontes chaveadas
  Lâmpadas Fluorescentes (reatores)
  Motores
  Monitores (CRT e LCD)
  Automóveis/Motos
  Fuga de TV a cabo

## Slide 16: Arquitetura e Projeto do Rádio
Ruído de Fase dos Osciladores
Fuga de Portadora dos Osciladores Locais
“Reciprocal Mixing”
Saturação dos indutores (Em TX e RX)
Falta de filtragem dos Harmônicos
Baixa rejeição dos ruídos da alimentação
Interferência dos circuitos digitais nos circuitos analógicos dentro do rádio
Blindagem inadequada

## Slide 17: Propagação do Ruído
Radiação Eletromagnética (como RF)
Condução (pelos fios)
Indução (como em um transformador)
“Reradiação”

## Slide 18: Propagação – Radiação Eletromagnética
O ruído gerado se irradia como um sinal de rádio
Deve-se evitar a radiação. Uma vez radiado, não há o que se fazer.
Para evitar radiação, o problema deve ser localizado e solucionado
Efeito Corona – Geralmente algumas centenas de metros
Centelhamento – Geralmente até uns 2km
Cuidado: O ruído gerado em um poste pode ser conduzido pelos cabos e irradiado em pontos distantes (algumas dezenas de metros) após a fonte – Isto dificulta a localização da fonte

## Slide 19: Propagação - Condução
O ruído é conduzido pelos cabos elétricos (alimentação e antena)
Pode ser eliminado com filtros
  Passa-Baixas (alguns kHz) para Telefones
  Passa-Altas (>50MHz) para TV
Se o filtro for ineficiente, o sinal conduzido pode causar overload no receptor

## Slide 20: Ruído de modo comum
Cuidado com as correntes de modo comum
Filtros convencionais são inúteis
Usar filtro de modo comum (geralmente com toroides de ferrite)
Para cabos coaxias, enrolar 3 a 4 voltas em um núcleo toroidal
Para fios duplos (Telefone ou Rede), enrolar cada fio no sentido inverso para anular a corrente de modo comum
Colocar o filtro próximo (2 a 3cm) da entrada do conector da TV a cabo
Filtros de modo comum no cabo coaxial do TX reduzem os efeitos da RFI em caso de SWR elevada

## Slide 21: Ruído modo comum x diferencial

## Slide 22: Supressão de Ruído modo comum x diferencial

## Slide 23: Supressão de ruído de modo diferencial com capacitores

## Slide 24: Indutores de Modo Comum

## Slide 25: Aterramento x Ruído
O Aterramento é efetivo para descarregar correntes de descargas atmosféricas
Em geral o aterramento não tem efeito sobre ruídos
O aterramento da carcaça do rádio é importante para segurança, porém ineficiente para ruídos (comprimento dos cabos de aterramento longos)
Em alguns casos o aterramento de diversos equipamentos (em pontos diferentes) pode GERAR ruído – Erros de aterramento
SEMPRE utilizar configuração estrela – todos os equipamentos aterrados em um único ponto do Shack

## Slide 26: Conclusão
Existem inúmeras fontes de ruído
Ruídos de Linha ocorrem com maior frequência – São os mais fáceis de localizar
Arquitetura do rádio pode atrapalhar
O tema merece atualização constante

## Slide 27: Bibliografia
AC Power Interference Handbook, KB7KK
The ARRL RFI Book (ARRL)
Differential and Comon Mode Noise – Murata Corp.
Apresentação “Ruídos de Linha “, PY5EG

## Slide 28: OBRIGADO!
73 de PY5KD
Luciano
py5kd@onda.com.br