## Slide 1: Rede de BEACONS reversos http://skimmer.dxwatch.com
Felipe Ceglia – PY1NB
felipe@dxwatch.com
Rio DX Group

## Slide 2: Do que se trata?
O que são os BEACONS?
  também conhecidos como rádio-faróis;
  estações transmissoras, normalmente em CW;
  transmitem seu indicativo e localização ininterruptamente;
  ajudam a determinar se há propagação entre a estação receptora e o beacon.
PY1BCN gravado por PP5XX, 144.070MHz em 29/03/2007
PY1BCN GG87KL PY1BCN GG87KL ...

## Slide 3: O BEACON reverso
não transmite, apenas recebe;
monitora trechos com largura de 3kHz a 96kHz (dependendo do receptor);
gera um log da atividade (em CW) captada;
envia o log da atividade captada para um site na internet.

## Slide 4: Como funciona?
o receptor manda o sinal para o PC / CW Skimmer;
o CW Skimmer manda os dados pro “aggregator”;
o “aggregator” manda os dados pro site;
o site torna os dados públicos.

## Slide 5: Como funciona?

## Slide 6: Receptor
receptor comum, com SSB/CW - largura de recepção de 3kHz;
receptor comum, com SDR ligado à FI – largura de recepção de até 96kHz;
receptor SDR – largura de recepção de até 96kHz.

## Slide 7: CW Skimmer
decodificador de CW
VE3NEA (DXAtlas, HAMCap, etc);
decodifica mais de 200 sinais de CW simultaneamente (depende da CPU);
razoável precisão;
envia os dados para o website.

## Slide 8: Website
armazena os dados;
permite filtragem dos dados, DXCC, banda, etc.
70 skimmers já enviaram dados ao site *;
20 skimmers estiveram ativos nos últimos 7 dias *;
para um intervalo de 7 dias, a rede de skimmers contava com 62mil spots, enquanto a rede de clusters contava com 46mil (cerca de 34% de spots a mais) *.
* contagem feita em 15/07/2008

## Slide 9: Pontos positivos
um “beacon reverso” percebe qualquer atividade em CW que o receptor escutar e o software decodificar;
independe da presença do operador;
receptores simples de SDR para HF são baratos e eficientes (softrock, sdrzero);
pode-se usar um SDR ligado à FI de um rádio.

## Slide 10: Pontos negativos
CW Skimmer
  não é freeware (U$70,00);
  ainda não dá indicação da qualidade da recepção, SNR;
  obviamente, muito ruído na recepção atrapalha a decodificação.
ainda não existe solução barata de SDR para VHF+;

## Slide 11: Aplicações práticas para o Brasil
beacons e “beacons reversos” monitorando TEPs em VHF+ 24/7;
“beacons reversos” monitorando atividade DX em 144MHz;
uso “recreativo” como cluster;
quem me escuta?

## Slide 12: PARTICIPE!
Todos são bem vindos a participar da “rede de beacons reversos”, quanto mais estações, melhor!
http://skimmer.dxwatch.com